## Slide 1: CSE 486/586分布式系统 缓存一致性
史蒂夫-高
计算机科学与工程
布法罗大学

## Slide 2: 存储到内存
我们已经研究了存储的一致性。
同样的一致性模型也同样适用于记忆。
  认为多个线程访问相同的内存地址
但是内存系统可以有另一种形式的一致性，主要用于管理缓存。我们今天就来看看这个。
  在一个多核系统中，有许多缓存，它们需要同步进行。

## Slide 3: 缓存基础知识。CPU-内存瓶颈
记忆
CPU
高速计算机的性能通常是
受限于内存带宽和延迟
  延迟（单次访问的时间）
    内存访问时间 >> 处理器周期时间
    有问题的
  带宽（单位时间内的访问次数）。
    增加总线的大小，等等。
    通常情况下是可以的

## Slide 4: 物理尺寸影响延时
小小的记忆
CPU
伟大的记忆
CPU
信号要走得更远
扩展到更多的地点

## Slide 5: 存储器层次结构
小。
快速记忆
(RF, SRAM)
容量：寄存器 << SRAM << DRAM (成本)
延迟：寄存器 << SRAM << DRAM (size)
带宽：片上>>片外（延迟）。
在一个数据访问中。
  如果数据δ快速存储低延迟访问（SRAM）。
  如果数据Ï快速内存长延迟访问(DRAM)
CPU
大而慢的记忆
(DRAM)
A
B
持有经常使用的数据

## Slide 6: 缓存内部
CACHE
处理器
主要内容
记忆
地址
地址
数据
数据
地址
标签
数据块
数据
字节
数据
字节
数据
字节
线路
100
304
6848
复制主
记忆
地点 100
复制主
记忆
地点 101
416
Notes: 标签只需要足够的比特来唯一地识别区块（jse）。
有限的规模需要一个替换算法

## Slide 7: 缓存读取
看一下处理器地址，搜索缓存标签以找到匹配。 然后，要么
在缓存中发现
a.k.a. HIT
返回副本
的数据来自
缓存
不在缓存中
a.k.a. MISS
读取来自的数据块
主存储器
等等...
将数据返回给处理器
并更新缓存
(使用一个替换算法
来选择要替换的行）。
Notes: 我们不打算在这里谈论替换算法。

## Slide 8: 缓存写入
缓存击中。
  写透：同时写入高速缓存和内存
  回写：只写缓存，只有当条目被驱逐时才会写入内存。
缓存丢失。
  不写分配：只写给主内存
  写入分配（又称写时取物）：取物到缓存中
共同的组合。
  写通和不写分配
  用写入分配的方式写回

## Slide 9: 行政琐事
PA3分级仍在进行中
本周五，没有背诵，本科生办公时间为下午2点至4点，普通办公时间为下午4点至5点。

## Slide 10: SMP中的内存一致性
假设CPU-1将A更新为200.
回写：内存和cache-2有陈旧的值
Write-through: cache-2有一个陈旧的值
这些陈旧的价值观是否重要？
你能得到什么样的保证？
缓存-1
A 100
CPU-内存总线
CPU-1
CPU-2
缓存-2
A 100
记忆
A 100
Notes: 这无疑违反了我们对缓存和内存具有相同价值的期望。
没有多少保证

## Slide 11: 缓存的一致性
缓存一致性协议确保一个处理器的所有写操作最终对其他处理器可见。
  即，更新不会丢失
  你可以认为这是一种基于硬件的分布式缓存的更新传播机制。
需要有硬件支持，以便
  每次只有一个处理器对一个位置有写入权限
  任何处理器都不能在写入后加载一个陈旧的位置副本

## Slide 12: 缓存的一致性
一个记忆系统是连贯的，如果。
一个处理器P对一个位置X的读取是在P对X的写入之后进行的，在P的写入和读取之间没有另一个处理器对X的写入，总是返回P的写入值。
如果一个处理器对位置X的读取是在另一个处理器对X的写入之后进行的，那么，如果读取和写入在时间上有足够的间隔，并且在两次访问之间没有发生对X的其他写入，那么就会返回写入的值。
对同一位置的写入是串行化的；也就是说，任何两个处理器对同一位置的两次写入在所有处理器中都以相同的顺序看到。
(相干性提供了每个位置的顺序一致性）。

## Slide 13: 一个设计。史努比缓存
缓存控制器一起工作以保持缓存的一致性。
缓存控制器向总线发送命令。
每个高速缓存控制器对总线流量进行窥探，以捕捉各种命令并跟踪它们。
缓存-1
A 100
CPU-内存总线
CPU-1
CPU-2
缓存-2
A 100
记忆
A 100

## Slide 14: 史努比缓存相干性协议
每个缓存行都有一个状态。
  M (modified): 没有其他缓冲区有副本，处理器可以写到它。
  S（共享）：其他缓存可能也有一个副本。
  I（无效）：该数据不再有效。
如果一个缓存行在S中，那么就只能读。
如果一个缓存行在M中，那么写也是可能的。
写入高速缓存行
  如果是M，缓存控制器就会进行写入。
  如果它不是M，它就向其他缓存发送一个无效请求，将状态切换到M，并进行写入。
  其他缓存控制器将状态切换为I。
读取一个内存地址
  如果它是一个热门，就读它。
  如果不是命中，就从内存中读取，其他缓存控制器将状态切换为S。

## Slide 15: 缓存状态转换图 MSI协议
M
S
I
M: 修改过的
S: 共享的
I:无效
每个缓存行都有状态位
地址标签
国家
位数
写下想念
(P1从记忆中获取线)
其他处理器
写作的意图（P1写回）。
阅读错过
(P1从记忆中获取线)
P1的写作意图
其他处理器
写作意图
由任何阅读
处理器
P1读
或写道
处理器中的缓存状态P1
其他处理器读数
(P1写回)

## Slide 16: 两个处理器的例子 (读取和写入相同的缓存行）。
M
S
I
写下想念
阅读
错过了
P1的写作意图
P2的写作意图
P2写道。
P1回信说
P1读
或写道
P2的写作意图
P1
M
S
I
写下想念
阅读
错过了
P2的写作意图
P1的写作意图
P1写道。
P2回信说
P2读
或写道
P1的写作意图
P2
1 垫子
1 铅笔
2 垫子
2 铅笔
1 铅笔
2 铅笔
1 垫子
1 铅笔

## Slide 17: 观察到的情况
2位用于3个状态
  还有一个州的空间
S表示分享是可能的，但不是确定的。
  从S到M，总是有无效的请求，即使实际上没有分享。
M
S
I
写下想念
其他处理器
写作意图
阅读
错过了
P1的写作意图
其他处理器
写作意图
由任何阅读
处理器
P1读
或写道
其他处理器读数
P1回信说

## Slide 18: MESI: 一个增强的MSI协议 提高私人数据的性能
M
E
S
I
M: 修改后的专属
E: 独占但未修改
S: 共享的
I:无效
每个缓存行都有一个标签
地址标签
国家
位数
写下想念
其他处理器
写作意图
念念不忘。
共享
其他处理器
写作意图
P1写
由任何阅读
处理器
其他处理器读数
P1回信说
P1读
P1写
或阅读
处理器中的缓存状态P1
P1的写作意图
阅读错过，不分享
其他处理器
阅读
其他处理器意图写入，P1写回
Notes: E：你知道你是唯一拥有副本的人（读取权限）。这提高了从E到S的性能，因为有了MSI，我们需要等待其他缓存的确认。

## Slide 19: 可扩展的方法。目录
每个内存块都有相关的目录信息
  跟踪缓存区块的副本和它们的状态
  在错过的情况下，找到目录条目，查找它，并在必要时只与有副本的节点通信。
  在可扩展的网络中，与目录和副本的通信是通过网络交易进行的。
  组织目录信息的许多备选方案
- k处理器。
- 在内存中的每个缓存块。 k个存在位，1个脏位
- 在缓存中的每个缓存块。 1个有效位，和1个脏（所有者）位

## Slide 20: 摘要
缓存一致性
  确保缓存不包含陈旧的副本。
斯努比缓存的一致性
  MSI
  MESI
基于目录的
  每个内存块使用一个目录

## Slide 21: 鸣谢
这些幻灯片大量包含了由以下机构开发并拥有版权的材料
  Krste Asanovic (MIT/UCB)
  大卫-帕特森（UCB）
而且还由。
  Arvind (MIT)
  Joel Emer (英特尔/麻省理工学院)
  James Hoe (CMU)
  John Kubiatowicz (UCB)
麻省理工学院的材料来自于课程6.823
UCB的材料来自于CS252课程